## Slide 1: Wandel der Stromnetze im Rahmen der Energiewende Stephanie Uhrig
Partnerlogo

## Slide 2
Gewachsene Strukturen

## Slide 3
Gewachsene Strukturen
1920

## Slide 4
Gewachsene Strukturen
1951

## Slide 5
Gewachsene Strukturen
1985

## Slide 6
Gewachsene Strukturen
2022
Auf der grünen Wiese würde man anders bauen…
…aber man nutzt, was da ist!

## Slide 7
Definitionen und Erläuterungen
Warum das Netz so „gewachsen“ ist, wie es ist
Quellen und Senken – der Energiefluss der Vergangenheit und heute
Konsequenzen für unser Stromnetz
Warum ist Netzausbau notwendig?
Was versteht man unter einem Smart Grid?
Warum helfen intelligente Strategien wie „Demand-Side-Management“?
Wo geht‘s noch hin?
Gliederung

## Slide 8
Definitionen und Erläuterungen
Das „Stromnetz“ ist die physikalische Verbindung vom Erzeuger zum Verbraucher
Warum wird Energie mit Hochspannung übertragen?
→ Verluste der Leitung sollen minimiert werden
→ Erhöhung der Spannung verringert die Verluste!
Quelle BMWi
Last
Netz / Leitung
Quelle
Quellen
Lasten
Netz

## Slide 9
Definitionen und Erläuterungen
Warum wird überwiegend Wechselspannung genutzt?
Vergleichsweise einfache Transformation auf andere Spannungsebenen möglich
Einfach erweiterbar (Verzweigung / Kupplung von Netzen)
Aber: höhere Leitungsverluste
Gleichspannungstrassen sind „Energiepipelines“
Sehr gut für Punkt-zu-Punkt Verbindungen; Verzweigungen kompliziert und teuer
Bei hohen Übertragungsleistungen günstiger
Quelle BMWi

## Slide 10
M. Faraday: Entdeckung der elektromagnetischen Induktion
1866 Werner v. Siemens: Entdeckung des elektrodynamischen Prinzips (Dynamomaschine)
~ 1880 Bau von Kraftwerken direkt in der Nähe von Großverbrauchern (Industrie)
1882 Marcel Deprez und Oskar v. Miller: erste Fernübertragung el. Energie Miesbach - München
1885 Nikola Tesla: erfindet Transformator
Drehstrom-Fernübertragung Lauffen(Neckar) - Frankfurt/M., 15 kV, 40 Hz, 175 km
1912 Erste 110-kV-Leitung in Europa zwischen Lauchhammer und Riesa, 56 km (bis 1965 in Betrieb)
1929 Erste 220-kV-Leitung in Deutschland Brauweiler - Bludenz, 600 km
1950 Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) Kaschira - Moskau
1952 Erste 380-kV-Leitung Harsprånget - Midskog - Hallsberg (Schweden), 954 km
1957 Erste 380-kV-Fernübertragung in Deutschland (Rommerskirchen - Hoheneck), 341 km
1965 735-kV-Fernübertragung Manicouagan (St. Lorenzstrom) - Montreal (Kanada), 600
Die Entstehung des deutschen Stromnetzes

## Slide 11
Hochspannungsnetz des Bayernwerkes
Quelle: Siegfried Kurzmann u. Adolf Roth (Hg.), 30 Jahre Bayernwerk AG. Bayerische Landeselektrizitätsversorgung 1921-1951, München 1951
1924
1950

## Slide 12
Deutsches
Stromnetz
Status 19.04.2021
Quelle: www.vde.com
25 Jahre Elektrische Wiedervereinigung Deutschlands
Walter Schossig, VDE Thüringen
1989

## Slide 13
Das Netz ist träge…
Historisch: (2012 !!!)
Großkraftwerke erzeugen große Leistungen
Einspeisung in Höchstspannung und Übertragung zwischen Verbraucherzentren
Verteilung nahe Verbraucherzentren
Einführung EEG 2000:
Zunächst „Bürgerenergie“ (Privatpersonen und kommunale Energieversorger)
PV-Boom um 2010
Aber: 2013 produziert RWE produzierte nur 2,6% seines Stroms aus erneuerbaren Energien
→ „Netzumbau“ also erst seit etwa 10 Jahren!
Quelle:Karte Höchstspannungsnetz Deutschland.png – Wikipedia

## Slide 14
Anteil Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch
1990: ca.3,6%
Quelle: Netzentwicklungsplan.de https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/paragraphs-files/Szenariorahmenentwurf_NEP2035_2021_1.pdf / 21.08.2021
2021: ca.40%

## Slide 15
Entwicklung der installierten Kraftwerksleistung
Zwischen 60-90 GW Verbraucherlast in D
Quelle Bundesnetzagentur Monitoringbericht 2020: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/DatenaustauschundMonitoring/Monitoring/Monitoring_Berichte_node.html 25.08.2021

## Slide 16
… auch die Orte der Erzeugung
ändern sich
historisch:
Großkraftwerke nahe Verbraucherzentren
Wasserkraft in der Mitte und im Süden
heute:
Windkraft im Norden
Verteilte Photovoltaik, besonders stark im Süden
Biogasanlagen im Nordwesten und Süden
→ dort aber teils schwach ausgebautes Netz!
Quelle:Karte Höchstspannungsnetz Deutschland.png – Wikipedia

## Slide 17
Netz-um-bau auf Grund der Energiewende
Ursprünglich gebaut für Versorgung der Last
→ Hauptknoten / Umspannwerke dort wo hohe Verbraucherlasten (Industrie/Stadt) oder Einspeiser (Wasserkraft) waren
Wo werden EEG gebaut?
Dort wo die Bedingungen gut sind!
günstige Flächen
hohe Windhöffigkeit
wenig Kundenbeschwerden
die Biomasse für die Biogasanlage anfällt
110-kV-Trasse
110/20-kV-Umpsannwerk
380-kV-Trasse
380/110-kV-Umpsannwerk
Karte Frei nach https://openinframap.org/#10.86/47.9134/10.7691

## Slide 18
… die Konsequenzen
Netze sind noch konzipiert für Großkraftwerke
„Netzumbau“ verzögert sich durch langwierige Genehmigungsprozesse (10 Jahre und länger)
Lebensdauer für Netzbetriebsmittel ca. 50 Jahre; in 10 Jahren wird nur rund 1/5 umgebaut
→ Wir müssen mit „alter“ Netzstruktur arbeiten!
Was können wir tun?
Langfristig: Netzausbau = Netzumbau
Kurzfristig: bestehendes Netz intelligent betreiben
= Smart Grid
Quelle:Karte Höchstspannungsnetz Deutschland.png – Wikipedia
18

## Slide 19
Netzstruktur
Verbraucher (Städte und Industrie)
Konventionelle (Groß-) Kraftwerke
Einspeisung durch reg. Energien
380 kV Netz
110 kV Netz
Mittel- und Niederspannung

## Slide 20
Energiefluss mit konv. Erzeugung
Verbraucher (Städte und Industrie)
Konventionelle (Groß-) Kraftwerke
Einspeisung durch reg. Energien
380 kV Netz
110 kV Netz
Mittel- und Niederspannung

## Slide 21
Energiefluss mit konv. Erzeugung
Verbraucher (Städte und Industrie)
Konventionelle (Groß-) Kraftwerke
Einspeisung durch reg. Energien
380 kV Netz
110 kV Netz
Mittel- und Niederspannung

## Slide 22
Energiefluss mit konv. Erzeugung
Verbraucher (Städte und Industrie)
Konventionelle (Groß-) Kraftwerke
Einspeisung durch reg. Energien
380 kV Netz
110 kV Netz
Mittel- und Niederspannung

## Slide 23
Energiewende
Verbraucher (Städte und Industrie)
Konventionelle (Groß-) Kraftwerke
Einspeisung durch reg. Energien
380 kV Netz
110 kV Netz
Mittel- und Niederspannung

## Slide 24
Energiewende
Verbraucher (Städte und Industrie)
Konventionelle (Groß-) Kraftwerke
Einspeisung durch reg. Energien
380 kV Netz
110 kV Netz
Mittel- und Niederspannung

## Slide 25
„Energieflussumkehr“
Verbraucher (Städte und Industrie)
Konventionelle (Groß-) Kraftwerke
Einspeisung durch reg. Energien
380 kV Netz
110 kV Netz
Mittel- und Niederspannung

## Slide 26
„Energieflussumkehr“
Verbraucher (Städte und Industrie)
Konventionelle (Groß-) Kraftwerke
Einspeisung durch reg. Energien
380 kV Netz
110 kV Netz
Mittel- und Niederspannung

## Slide 27
„Energieflussumkehr“
Verbraucher (Städte und Industrie)
Konventionelle (Groß-) Kraftwerke
Einspeisung durch reg. Energien
380 kV Netz
110 kV Netz
Mittel- und Niederspannung

## Slide 28
„Energieflussumkehr“
Verbraucher (Städte und Industrie)
Konventionelle (Groß-) Kraftwerke
Einspeisung durch reg. Energien
380 kV Netz
110 kV Netz
Mittel- und Niederspannung
Energie fließt in der 110-kV-Ebene nun
von der Nieder-/Mittelspannung bis zur 380-kV-Ebene
und nicht mehr umgekehrt!
Ausbaubedarf in der Mittel- und Niederspannung!

## Slide 29
Konsequenzen für den Netzausbau
Netzausbau auf der Höchstspannungsebene
Anschluss Offshore
Import fehlender und Export überschüssiger Energie aus Nachbarländern
2. Netz-um-bau in der Nieder- und Mittelspannung
Anschluss der dezentralen Erneuerbaren Erzeugeranlagen
Ertüchtigung, um Energiemengen aufnehmen zu können
Integration von Flexibilitäten, um auf fluktuierende Einspeisung reagieren zu können

## Slide 30
Bis dahin ….
…müssen wir unser bestehendes Netz
besser und effizienter nutzen!

## Slide 31
Ein Smart Grid ist ein elektrisches Netz, das die Aktionen aller seiner Nutzer – Erzeuger, Verbraucher und Speicher – intelligent integriert, um die effiziente, nachhaltige, wirtschaftliche und sichere Elektroenergieversorgung zu gewährleisten.
[Quelle: Buchholz, B.; Styczynski, Z.: Smart Grids, 2. Auflage, VDE Verlag, 2018]
Weiterentwicklung der Netze zu Smart Grids

## Slide 32
Wie macht man das Netz „intelligent“?
Mit Kommunikation und Steuerung!
Intelligentes Messsystem (IMSYS) und
Smart Meter Gateway
sorgen für Informationsfluss
Intelligente Betriebsmittel können
kommunizieren und gesteuert werden
(z.B. rONT regelbarer Ortsnetztransformator)
Flexibilisierung von Verbrauch und Netzbetrieb
Schematische Darstellung des Datenflusses mit IMSYS

## Slide 33
…und was merke ich davon?
Schon heute?

## Slide 34
Spannungsschwankungen am Hausanschluss
wird normalerweise ausgeregelt (fix)
→ Spannung am Hausanschluss schwankt
→ umso stärker, je mehr Energie fließt ()

## Slide 35
Spannungsschwankungen am Hausanschluss
historisch:
Last (Energiebedarf) wurde abgeschätzt
Kraftwerke so gefahren, dass Bedarf gedeckt
heute:
Last ist kalkulierbar
Einspeisung ist stark wetterabhängig
→ Flexibilisierung des Netzbetriebes notwendig
Wie?
Zeitl. Verschiebung Bezug, Speicher, …
Gemessene Spannung an einem Hausanschluss in Bayrisch-Schwaben
Lastspitze
am Morgen
Lastspitze
am Abend
PV-Einspeisung

## Slide 36
Vermeidung von Gleichzeitigkeiten
besonders problematisch: gleichzeitiges Zu-/Wegschalten von Erzeugern oder Verbrauchern
Dreiphasig gemessene Spannung an einem Hausanschluss in Bayrisch-Schwaben
(mit Speicherheizung und sechs weiteren angeschlossen an gleicher Ortsnetzstation)
→ Gleichzeitiges Laden ab 21:30 Uhr
→ Spannungsabfall um ca. 10 V
→ vermeidbar durch gezielte zeitl. Variation

## Slide 37
Zeitliche Diskrepanz zwischen Energieerzeugung und -bezug
Wäre es nicht geschickt, die Energie dann zu nutzen, wenn sie im Überschuss da ist?
Nicht für alle Lasten möglich, manche schon
Zeitliche Verschiebung des Bezugs
→ Demand-Side-Management
Gemessene Spannung an einem Hausanschluss in Bayrisch-Schwaben
Lastspitze
am Morgen
Lastspitze
am Abend
PV-Einspeisung

## Slide 38
Demand-Side-Management
Schematische Darstellung des Datenflusses mit IMSYS
Haushalt mit Wärmepumpe und zwei Elektroautos, die gleichzeitig laden – Potenzial für zeitl. Verschiebung
= zeitliche Verschiebung flexibler Verbraucher abhängig vom Energieangebot

## Slide 39
Wo geht‘s noch hin?
1990: ca.3,6%
Quelle: Netzentwicklungsplan.de https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/paragraphs-files/Szenariorahmenentwurf_NEP2035_2021_1.pdf / 21.08.2021
2021: ca.40%

## Slide 40
Fazit
Energiebedarf steigt
Anteil volatiler Energieerzeugung wird steigen
Anteil konventioneller Erzeugung sinkt
Netz wird noch lange nicht auf Anforderungen umgebaut und optimiert sein!
→ Notwendigkeit der Energieeffizienz Energiebedarf begrenzen
→ Lokale Nutzung der Energie Transport vermeiden
→ Netzbetrieb optimieren Nutzung vorhandener Flexibilitäten

## Slide 41
Thank you!

## Slide 42
Anhang